## Slide 1: 太陽の光で動く おもちゃを作ろう！
たいよう ひかり うご
つく

## Slide 2: 家のなかで、 モーターを使っているものは なにがあるかな？
Notes: 今日は振動モーターを使うよ
※クイズをして答えさせるなどして雰囲気を作る

## Slide 3
つかうもの
紙コップ
太陽電池
モーター
ねりけし
ピニオンギア
穴あけ
セロテープ
かみ
たいようでんち
あな

## Slide 4
確認しよう

## Slide 5
１
モーターにギアを
つける
Notes: ギアはなくす可能性のある小さな部品であるため、取り外したらすぐにモーターにつけること！

## Slide 6
２
おもりの
ネリケシを
つける
ネリケシ
使う量
かたよって
つけよう。
モーターと銀の軸にはつけない
Notes: 軸にはからませないように
ねりけしは1/6くらい使う

## Slide 7
やってみよう

## Slide 8
３
紙コップにあなを
あける
１：がびょう
２：竹ぐし
であなを大きく

## Slide 9: ４ モーターの線を 紙コップの中から上に通す
せん
とお
Notes: 通す方向（中あるいは紙コップの内側→上あるいは紙コップの外側へ）を強調して教えてあげる

## Slide 10
５
紙コップの上で、
線を
軽くとめる
後でセロテープは取るよ！

## Slide 11
やってみよう

## Slide 12
６
線を
太陽電池とセロテープでつなげる
むずかしいよ

## Slide 13
セロテープの上に銅線を
はるとダメ
✘
◎
✘
同じ列に銅線をはるとダメ
くわしく
見てみよう

## Slide 14
やってみよう

## Slide 15
７
両面テープを太陽電池につける
りょうめん
たい よう でん ち
両面テープは太陽電池より小さく切ろう
Notes: 両面テープは厚いものがよい。
（薄いものだとはずれやすい）

## Slide 16
８
紙コップに太陽電池をつける
たい よう でん ち
Notes: 両面テープは厚いものがよい。
（薄いものだとはずれやすい）

## Slide 17
やってみよう

## Slide 18
９
モーターをななめに
固定
回る！
こ てい
ねりけしが
回るように
とりつけよう
１：土台のネリケシをモーターにつける
２：土台のネリケシを紙コップにつける
３：セロテープでさらに固定
４：ちゃんと回るかチェック
Notes: ネリケシは片側にくっついていればよい（モーターの周囲にに巻き付けるようにしてつけなくて良い）
ネリケシの量や角度を調整しながらモーターを固定する

## Slide 19
10
動かして
みよう
動かない場合は、周りの人に相談しよう！
そうだん
まわ
うご
うご

## Slide 20
やってみよう

## Slide 21
11
絵やかざりで作品へ
え
さく ひん

## Slide 22
12
太陽の下で動かしてみよう
たい よう